## Slide 1: Recyclage du papier/carton dans le monde

## Slide 2: 4 vérités sur le papier
Source : COPACEL (COnfédération française de l’industrie des PApiers, Cartons et cELluloses)

## Slide 3: Usages du papier et du carton
Usages du papier et du carton
INDUSTRIE
GRANDE DISTRIBUTION
COMMERCE
Emballages et conditionnement
Usage graphique
Usage pour l’hygiène
Notes: Le carton est utilisé dans l'industrie, la grande distribution et le commerce comme

## Slide 4
Marché du papier/carton dans le monde
Australia
En 2009, on a consommé 77 Mt
de carton ondulé pour une valeur
de 82 milliards de dollars us
En 2015, le marché du carton ondulé = 128,6Mt (prévision en 2009 = 98 Mt)
Source : Graphline.com
2,82 Mt en France en 2018

## Slide 5: Consommation de papier et de carton par sorte
Source : COPACEL - INSEE

## Slide 6
Filière de recyclage des cartons d’emballage
Exemple de Veolia Propreté France Recycling :
Source : www.veolia-proprete.fr

## Slide 7
Schéma du recyclage
des emballages en papier/carton






Déchets papier/carton
Tri chez les producteurs
Collecte et acheminement vers le centre de tri
Tri par famille et conditionnement en balles
Commercialisation du produit carton
Transport et/ou exportation vers les papeteries
Fabrication de pâte à papier recyclée
Fabrication d’emballages
Utilisation


## Slide 8
Les bénéfices environnementaux du recyclage des emballages papier/carton
Générer des économies :
 | 1 t d’EMR recyclé (Emballages Ménagers Récupérés) | 1 t d’ELA recyclé (Emballages pour Liquides Alimentaires)
Economie de bois | 1,41 t de bois | 1,98 t de bois
Economie d’eau | 48,20 m3 d’eau (consommation moyenne domestique = 55m3/an/hab.) | 9,07 m3 d’eau
Economie d’énergie électrique | 10,25 MWh d’énergie (consommation moyenne au domicile = 10,3 MWh/an/hab.) | 4,02 MWh d’énergie
2) Limiter l’impact sur l’effet de serre :
1 tonne de papier-carton recyclé permet de diminuer les rejets de 0,04 t éq CO2.
1 tonne de briques recyclées permet de diminuer les rejets de 0,13 t éq CO2.
Remarque : les rejets de gaz à effet de serre sont exprimés
en t éq CO2 (tonnes équivalent CO2).

## Slide 9
Remarques
La valorisation énergétique représente 4 % de l’élimination de ce type de déchet. Elle consiste à incinérer les déchets de papier-carton afin de récupérer de l'énergie utilisable en chaleur ou électricité.
Cette filière est réservée aux papiers dont la qualité est insuffisante pour permettre le recyclage matière ou dont l'éloignement des papeteries est trop important pour assurer une rentabilité suffisante du recyclage.
La valorisation matière du papier-carton représente 90% de l’élimination de ce type de déchet.